ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунский район Иркутской области

Утверждено

решением Думы

Гадалейского сельского поселения

Тулунского района

Иркутской области

№35 от 17.12.2013г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГАДАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК5-2012-УЧ

2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунский район Иркутской области

Утверждено

решением Думы

Гадалейского сельского поселения

Тулунского района

Иркутской области

№35 от 17.12.2013г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГАДАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК5-2012-УЧ

Директор:                                                                           М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:                                            О.Ф. Игнатьева

2012

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Главный инженер проекта |  | Игнатьева О.Ф. |
| Начальник производственного (проектного) отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Геодезист |  | Демин А.В. |
| Картограф |  | Фисенко Ю.Д. |
| Инженер-проектировщик |  | Тимошина С.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Социолог градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Елизаров А.В. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации муниципального образования Тулунский район Иркутской области, Администрации Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГАДАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | МК5- 2012-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 3. Карта функционального зонирования поселения | М 1:25 000 |
| Том II | МК5- 2012-ОМ | Материалы по обоснованию проекта |
| Часть 1 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта 4. Карта использования территории поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 5. Карта расположения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 6. Карта ограничений | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 9. Карта современного использования территории с. Гадалей | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 10. Карта современного использования территории д. Азей | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 11. Карта современного использования территории д. Уталай | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 12. Карта современного использования территории д. Харгажин | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 13. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Гадалей | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 14. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Азей | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 15. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Уталай | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 16. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Харгажин | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 17. Карта функционального зонирования с. Гадалей | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 18. Карта функционального зонирования д. Азей | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 19. Карта функционального зонирования д. Уталай | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 20. Карта функционального зонирования д. Харгажин | М 1:5 000 |
| Том III | МК5- 2012-ИТМ ГОЧС | Материалы ИТМ ГОЧС |  |
| Часть 1 |  | Книга 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| Часть 2 |  | Карта 21. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК5- 2012-CD1- УЧ.ОМ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-12, М 1:25000,5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |
|  | МК5- 2012-CD2- ИТМГОЧС | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карта 13, М 1:25000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
|  | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения | 9 |
|  | Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения | 13 |
|  | Раздел 3. Параметры функциональных зон | 16 |

Общие данные

# Разработка генерального плана Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Гадалейского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом от 19.07.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

Введение

# Разработка генерального плана Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Гадалейского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом  от 19.07.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области» (выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург);

- Материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального образования «Тулунский район» Иркутской области» (разработчик ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ»,  2012 г.);

- Ортофотопланы в М 1:2 000 и М 1:25 000;

- Устав Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области от 07.07.2009 г. (изм. от 23.04.2012 г.).

Программы социально-экономического развития:

- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2012-2014 годы;

- Федеральная долгосрочная программа «Малоэтажная комплексная застройка территории» на 2008-2012 годы;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села на период до 2014 года»;

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 – 2014 годы»;

- Комплексная Программа Социально-экономического развития Гадалейского муниципального образования на период 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Гадалейского муниципального образования от 21.12.2010г. № 199;

- План социально-экономического развития МО «Тулунский район» на 10 лет (2008 - 2017г.г.);

- Долгосрочная целевая программа «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.;

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на период на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 г. №267-ПП;

- Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы» Закон Иркутской области от 31.12.2010 г. №143-ОЗ;

- Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года» утвержденная Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003г. №31/7-ЗС;

- Областная социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005- 2019 г.г.», утвержденная  Постановлением законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005г. №7/26-ЗС;

- Областная целевая программа «Ветхое жилье на период до 2019 года»;

- Программа «Социально-экономического развития Гадалейского муниципального образования на 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Гадалейского муниципального образования от 15.04.2011г. № 5;

- Программа «Об утверждении приоритетов социально-экономического развития Гадалейского муниципального образования на 2011-2020 г.», утвержденная решение Думы Гадалейского МО от 04.07.2011г. № 11.

В рамках проекта  «Генеральный план Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» была разработана Концепция социально-экономического и градостроительного развития Гадалейского муниципального образования

Основные показатели Концепции легли в основу проектных решений «Генерального плана Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области».

В составе проекта в соответствии с д.9 «Задания на разработку проекта «Генерального плана Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» разработаны разделы:

- «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995);

- «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001;

- «Охрана объектов культурного наследия», в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект включает в себя материалы по обоснованию и положение о территориальном планировании.

В проекте «Генерального плана Гадалейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

На основании анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Гадалейского муниципального образования на период 2011-2015 гг., предлагается выполнить:

- проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики;

- проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года), с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет до 2022 года;

- на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2032 года;

- предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения.

- жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда;

- жилую застройку запроектировать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом;

- дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон;

- разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения;

- разработать предложения по санитарной очистке поселения;

- разработать предложения по расширению границ существующих кладбищ;

- разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса;

- дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышения его жизненного уровня.

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный Закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* , М. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. N 244);

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- и др. нормативные документы.

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

| МЕРОПРИЯТИЯ | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| Админитсративные помещения | с. Гадалей - строительство здания администрации. |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | с. Гадалей – 1х60 мест д. Азей – 1х20 мест д. Уталай – 1х20 мест |  |
| Общеобразовательные школы | с. Гадалей – проведение капитального ремонта здания | д. Азей – 1х30 мест д. Уталай – 1х30 мест д. Харгажин – 1х15 мест |
| Поликлиники, амбулатории |  | с. Гадалей – 1х100 посещений в смену |
| Фельдшерско-акушерские пункты | с. Гадалей – 1х 30 (в составе амбулатории) д. Азей – 1 х 30 д. Уталай – 1х 30 |  |
| Аптеки |  | с. Гадалей – 1 объект (в составе амбулатории) |
| Клубы |  | с. Гадалей – 1х55 мест д. Азей – 1х30 мест д. Уталай – 1х30 мест д. Харгажин – 1х30 мест |
| Библиотеки |  | с. Гадалей – 1х 7 тыс. ед. хранения (в составе клуба) д. Азей – 1х1 тыс. ед. хранения (в составе клуба) д. Уталай – 1х1 тыс. ед. хранения (в составе клуба) д. Харгажин – 1х1 тыс. ед. хранения (в составе клуба) |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | с. Гадалей – 1х 80 м2 площади пола д. Азей – 1х60 м2 площади пола д. Уталай – 1х60 м2 площади пола |  |
| Спортивные сооружения |  | с. Гадалей – 1х0,5 га (в составе Физкультурно-оздоровительного комплекса) д. Азей – 1х0,5 га (в составе Физкультурно-оздоровительного комплекса) д. Уталай – 1х0,5 га (в составе Физкультурно-оздоровительного комплекса) д. Харгажин – 1х0,5 га |
| Бассейны |  | с. Гадалей - 1х200 м2 зеркала воды (в составе школы) |
| Торгово-развлекательный центр |  | с. Гадалей - 1х2000 м2 торг. площади д. Азей - 1х1000 м2 торг. площади д. Уталай - 1х1000 м2 торг. площади |
| Магазины |  | д. Азей – 1х100 м2 торг. площади (в составе Торгово-развлекательного центра) д. Уталай – 1х100 м2 торг. площади (в составе Торгово-развлекательного центра) д. Харгажин – 1х100 м2 торг. площади |
| Предприятия общественного питания |  | с. Гадалей – 1х40 посадочных мест (в составе Торгово-развлекательного центра) д. Азей – 1х20 посадочных мест (в составе Торгово-развлекательного центра) д. Уталай – 1х20 посадочных мест (в составе Торгово-развлекательного центра) |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания |  | с. Гадалей – 1х10 рабочее место в составе (Торгово-развлекательного центра) д. Азей – 1х4 рабочее место в составе (Торгово-развлекательного центра) д. Уталай – 1х6 рабочее место в составе (Торгово-развлекательного центра) |
| Здания пожарной охраны | с. Гадалей – строительство пожарного ДЭПО |  |
| Отдых и туризм | с. Гадалей – строительство базы отдыха | - |
| Объекты транспортной инфраструктуры | – строительство/реконструкция автодорог обеспечивающих населенные пункты, имеющие грунтовое покрытие, с сетью автомобильных дорог общего пользования и улучшения доступности; – обеспечение подъездов к населенным пунктам, не имеющим дорог с твердым покрытием; – развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.); увеличение протяженности сети автобусных маршрутов -с. Гадалей, д. Азей – замена покрытия всех автомобильных дорог на асфальтобетонное. |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| Электроснабжение | в с. Гадалей: – реконструкция ПС «Гадалей» - замена трансформатора мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА; – строительство ТП (1 х160кВА), питание предусмотреть от ПС «Гадалей» с подключением к существующим воздушным линиям 10 кВ; – строительство ТП (1 х250кВА), питание предусмотреть от ПС «Гадалей» с подключением к существующим воздушным линиям 10 кВ | - |
| Водоснабжение | – Строительство водонапорных башен и бурение скважин; – текущий ремонт и содержание водонапорных башен и общественных колодцев - Строительство водозабора в с. Гадалей - Строительство централизованных сетей водоснабжения в с. Гадалей и в д. Азей |  |
| Инженерная подготовка | – комплекс мероприятий на территориях подверженных затоплению; – рекультивация нарушенных территорий; – расчистка русла р. Ия; – организация отвода поверхностных вод. |  |
| Санитарная очистка | – устройство и содержание санкционированных свалок; – организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. |  |
| Охрана окружающей среды |
| Атмосферный воздух | - | - Установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010г.); - проведение мониторинга и инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу. |
| Подземные и поверхностные воды |  | - обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах; - рациональное использование водных ресурсов; - предотвращение загрязнения водоёмов; - соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов; - действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. |
| Почвы |  | - ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией; - ликвидация карьера с последующей рекультивацией, расположенного в районе д. Буреть. - ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения. |
| Физическое загрязнение | - | - |

Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадалейское муниципальное образование |
|  | с. Гадалей |  |  |  |
| 1 | Зерносклад | Хранение | IV | 100* |
| 2 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 3 | КФХ | Сельское хозяйство | IV | 100 |
| 4 | Электрическая подстанция | Электроснабжение | IV | 140 |
| 5 | Гаражи | Машиностроение | III | 300 |
| 6 | Источники водоснабжения | Водоснабжение |  | Охранная зона 50 м |
| 7 | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение | V | Санитарно-защитная зона 10 м |
| 8 | ЛЭП 10 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 10 м |
| 9 | ЛЭП 35 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 15 м |
|  | д. Азей |  |  |  |
| 10 | Зерносклад | Сельское хозяйство | IV | 100 |
| 11 | Источники водоснабжения | Водоснабжение |  | Охранная зона 50 м |
| 12 | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение | V | Санитарно-защитная зона 10 м |
| 13 | ЛЭП 10 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 10 м |
| 14 | ЛЭП 35 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 15 м |
| 15 | Областные дороги местного разрыва | Транспорт | IV | Санитарного разрыва 100 м |
|  | д. Уталай |  |  |  |
| 16 | КФХ | Сельское хозяйство | IV | 100 |
| 17 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |
| 18 | Источники водоснабжения | Водоснабжение |  | Охранная зона 50 м |
| 19 | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение | V | Санитарно-защитная зона 10 м |
| 20 | ЛЭП 10 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 10 м |
| 21 | Областные дороги местного назначения | Транспорт | IV | Санитарного разрыва 100 м |
|  | д. Харгажин |  |  |  |
| 22 | Пилорама | Производство | IV | 100* |
| 23 | Источники водоснабжения | Водоснабжение |  | Охранная зона 50 м |
| 23 | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение | V | Санитарно-защитная зона 10 м |

Примечание:

* - санитарно-защитная зона объектов остается неизменной до момента его ликвидации.

В настоящее время в Гадалейском муниципальном образовании газоснабжение природным газом отсутствует.

2. Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395, и определяет.

Придорожные полосы:

- областная дорога местного значения «Гадалей-Здравоозерный» - 25 м;

- областная дорога местного значения «Подъезд к с. Гадалей» - 50 м;

- областная дорога местного значения «Тулун-Гадалей-Харгажин» - 50 м.

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Источником водоснабжения Гадалейского муниципального образования являются подземные источники и скважины.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, необходимо проводить регулярный контроль качества воды на территории Едогонского муниципального образования, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Выводы:

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия канализационных очистных сооружений в Гадалейском муниципальном образовании;

- на территории Гадалейского поселения не организовано отведение поверхностного стока;

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению Гадалейского муниципального образования.

4. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

п. 2.1. «В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам.

Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства на территории Гадалейского муниципального образования устанавливаются охранные зоны линий электропередач.

Электроснабжение Гадалейского муниципального образования осуществляется по сетям обслуживаются по сетям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»),

По территории муниципального образования проходят воздушные линии электропередач ВЛ – 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ, для которой устанавливается охранная зона 15, 10 и 2 м. соответственно.

Раздел 3. Параметры функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Гадалейское муниципальное образование |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД1 | территории объектов общественно-делового назначения | 6,91 |
| ОД2 | Территории культурного наследия | 2,7 |
| Производственные зоны |
| П1 | территории промышленных объектов IV,V класса опасности | 2507 |
| П2 | территории объектов коммунально-складского назначения | 4,27 |
| Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| И | территории объектов инженерной инфраструктуры | 336 |
| Т | территории объектов транспорта |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| СХ1 | территории сельскохозяйственных угодий | 10208,53 |
| СХ2 | территории объектов сельскохозяйственного назначения | 56,58 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р1 | территории природного ландшафта | 5427,39 |
| Р2 | территории лесов | 16119,83 |
| Р3 | общего пользования | 2,79 |
| территории водных объектов | 578 |
| Зоны специального назначения |
| СН | территории, связанные с захоронением | 6 |
| Жилые зоны |
| Ж1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 319 |

# Text boxes

3